6.1. Введение в компьютерные коммуникации

Компьютерные коммуникации в последнее время становятся важнейшим направлением применения компьютерных технологий и, в частности, в медицине.

Благодаря 40 годам развития компьютерных сетей и миллионам часов человеческого труда, потраченных на отладку их программного обеспечения, сегодня миллионы пользователей по всему свету обладают неограниченным доступом к информации, начиная от генетического кода, библиотечных фондов, музейных коллекций, правительственных документов, фотографий Юпитера, до почти любой информации, которая им нужна. В настоящее время число Интер-нет-сайтов, содержащих различную информацию, превышает два миллиарда.

Таким образом, компьютерные коммуникации перестают быть диковинкой и становятся полноправной частью нашей жизни — деловой, государственной, научной, медицинской и т. д., какой в начале столетия стал телефон.

Однако любой разговор о компьютерных коммуникациях предполагает владение некоторыми основными знаниями о компьютерах. К несчастью, большинство врачей никогда не изучало даже основ компьютерной техники. Поэтому настоящий раздел предполагает от читателя лишь минимальное владение компьютером — на уровне начинающего пользователя и знакомстве с частью 1 настоящего пособия.

Кроме того, знание английского языка также облегчит освоение компьютерных коммуникаций.

Цель данной главы — познакомить специалистов-медиков с возможностями компьютерных коммуникаций и помочь применить их в своей профессиональной работе. Основное внимание в разделе будет сосредоточено на практических аспектах применения компьютерных коммуникаций в медицине.

6. 2. Основы компьютерных коммуникаций

6. 2. 1. Начальные сведения

В этом разделе делается попытка, хотя бы в незначительной степени, объяснить термины, необходимые для понимания основ компьютерных коммуникаций, чтобы с багажом таких знаний было легче войти в компьютерные сети.

6. 2. 1. 1. Компьютерные сети

Аппаратной основой компьютерных коммуникаций является компьютерная сеть.

Сеть — это группа компьютеров, подключенных друг к другу или к центральному серверу (узлу) так, чтобы они могли передавать между собой информацию и/или совместно использовать различные ресурсы.

Более широко под сетью принято понимать совокупность множества узлов, объединенных между собой линиями связи. Узлами компьютерной сети являются мощные вычислительные машины, называемые хост-компьютерами, или серверами. Узлы сети соединяются. линиями — оптоволоконными, спутниковыми, радиорелейными или телефонными линиями связи.

Сети могут быть локальными (в пределах одного здания — intranet), региональными (в пределах некоторой административной территории), а также национальными. В случае если в единое целое объединяются сети, охватывающие не только страны, но и континенты, принято говорить о глобальной информационной сети, называемой Интернетом.

Что же такое Интернет? Из-за ореола, окружающего это слово, это, несомненно, самый часто задаваемый вопрос. Кратко, Интернет — конгломерат локальных сетей, глобальных сетей и частных компьютеров, соединенных между собой и образующих грандиозную «мать всех сетей». В настоящее время Интернет состоит из примерно 20 млн компьютеров, на которых работают около 100 млн пользователей. Однако в отличие от других сетей она не имеет одного владельца и не подчиняется законам одной страны. Вместо этого, Интернет представляет коллективное достижение связанных между собой индивидуумов. Некоторый контроль осуществляет Internet Society — общество, которое разрабатывает стандарты передачи данных.

Итак, сети состоят из компьютеров и линий связи. Каковы же характеристики линий связи?

Определяющий фактор любой линии связи — это ее скорость. Скоростные характеристики описываются следующими основными параметрами.

Бод — определяет число тактов модуляции компьютерного сигнала в одну секунду.

Бит в секунду — показывает, сколько информационных разрядов может быть передано по каналу связи за одну секунду, например 28800 бит/с. Скорость передачи, измеренная в битах в секунду, либо равна скорости, измеренной в бодах, либо несколько выше.

Самая скоростная линия, которая составляет «хребет» Интернета, и в настоящее время управляется American Network Services, обеспечивает передачу 44,7 Мбит/с. Это приблизительно 45 млн бод. Понятно, что любая другая линия связи обеспечивает меньшую скорость. Так, самая дешевая модемная связь ограничена скоростью работы самого модема (обычно 9600-33600 бод). Когда низкоскоростной модем подключен к телефону, то модем становится «горлышком бутылки» — узким местом на пути потока данных.

Если компьютер является частью сети, то можно общаться с другими пользователями этой сети, обмениваться идеями, опытом и даже проводить медицинскую экспертизу. Но что произойдет, если все компьютеры начнут посылать информацию в одно и то же время? Для того чтобы избежать подобного беспорядка в киберпространстве сети, разработчики программного обеспечения разработали методы наведения порядка. Эти методы получили наименование протоколов и правил поведения в сети. Протокол можно рассматривать как язык, используемый компьютерами для общения в сети. Существует множество различных протоколов. Чтобы два компьютера могли общаться между собой, они должны использовать одинаковый сетевой протокол.

Протокол, обычно используемый в Интернете, в действительности представляет комбинацию 2 протоколов: протокола контроля передачи данных (Transmission Control Protocol — TCP) и протокола Интернета (Internet Protocol — IP). Протокол TCP/IP называется протоколом межсетевого обмена и является основой коммуникации в Интернете, по существу машинным языком сети.

Соглашения TCP/IP обеспечивают «прозрачность» сети для информационных пакетов и позволяют компьютерам, находящимся в различных сетях, обмениваться сообщениями.

Владельцы компьютеров, находящихся в узлах сети, так называемых хост-компьютеров, предоставляют всем желающим за плату возможность доступа к сети Интернет по коммутируемым телефонным каналам.

Пользователь, желающий приобщиться к ресурсам сети, может соединиться с ней, не выходя из своей квартиры (при наличии телефона и договора на его обслуживание соответствующей хост-машиной).

Взаимодействие компьютера пользователя и хост-машины и последующий доступ к ресурсам сети обеспечивается с помощью модема (устройства, преобразующего буквы, символы и цифры в последовательность сигналов, передаваемых по телефонным каналам), протоколов обмена (соглашений, разработанных для защиты информации от помех и искажений), а также программного обеспечения пользователя.

Возможны два вида подключения пользователя к сети: offline (без постоянного нахождения на линии) и online (с нахождением на линии). Работа в режиме offline допускает пересылку почты и новостей в форме пакета от машины пользователя до хост-машины и обратно с использованием модема и коммутируемых каналов связи. При этом предполагается наличие сервисных служб, обеспечивающих доступ к ресурсам сети по каналам электронной почты.

В режиме online доступно все многообразие ресурсов сети. В этом режиме во время просмотра страниц гипертекста, материалов конференций Usenet, перекачке файлов-архивов, пользователь постоянно соединен с хост-машиной, действующей как шлюз, обеспечивающий непосредственный доступ к ресурсам Интернета.

6. 2. 1. 2. История развития глобальных компьютерных сетей

Разработка компьютерных сетей велась во многих странах, и в частности, в СССР и России, начиная с конца 50-х годов. Так, в Санкт-Петербурге в Институте информатики и автоматизации АН прово-лась большая работа по созданию «Академсети»; в ЦНИИ ^отехники и технической кибернетики продолжаются работы по ю сверхскоростных линий передачи данных велись и ведутся работы в других организациях. Долгое время в России и СССР основной и практически единственной региональной сетью была сеть Редком.

В это же время в мире постепенно складывалась глобальная компьютерная сеть. Как же возникла эта сеть сетей? Подобно многим самым совершенным технологиям сегодняшнего дня, она развилась из военных проектов.

Все началось в 60-х годах с проводившихся в Агентстве перспективных исследований (Advanced Research Projects Agency — ARPA) научных разработок. Правительство США поставило задачу и финансировало работу по развитию сети, позволяющей обеспечивать связь во время ядерной войны. Пакеты информации должны были передаваться на различных уровнях системы, которые постоянно функционировали бы даже в условиях уничтожения ее центра.

В 1968 г. основные принципы построения децентрализованных сетей были опробованы в Национальной физической лаборатории в Великобритании.

Первая крупная национальная сеть была образована в 1969 г. соединением 4 академических компьютерных центров (Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, университета штата Юта и Стендфордского университета) с помощью специального телефонного кабеля со скоростью передачи 56000 бит/с. Эта основа получила тогда название ARPAnet. Спустя некоторое время все больше компьютеров стало подключаться к ARPAnet, формируя все увеличивающуюся сеть. К 1980 г. 200 компьютеров были опутаны скоростной передающей линией, подсоединенной к 5 суперкомпьютерам Национального научного фонда (National Science Foundation — NSF). Ученые по всей территории США могли использовать мощь суперкомпьютеров, если они подключались к NSFnet. По мере того, как все больше сетей подключалось к ARPAnet, обеспечивая их межсетевое взаимодействие, эту общую сеть стали называть Интернет (Internet). К маю 1994 более 2,2 млн компьютеров были включены в Интернет, к которому имело доступ более 25 млн человек. В настоящее время число пользователей, возможно, составляет более 100 млн человек! Сейчас любой, у кого есть компьютер и модем, может воспользоваться этими ценными ресурсами.

Тем не менее, в настоящее время наиболее распространенными средствами обмена данными с помощью компьютера пока являются электронная почта и факс. Они составляют значительную часть коммуникационной среды и остаются наиболее предпочтительным способом информационного обмена с помощью компьютера. Лишь в самое последнее время в России все более популярной становится работа в Интернете в режиме online.

6. 2. 2. Аппаратное обеспечение

6. 2. 2. 1. Требования к персональному компьютеру

Возможность доступа к ресурсам сети определяется имеющимися аппаратными средствами (модем, компьютер), а также наличием соответствующего программного обеспечения. Для организации работы в сети необходимы:

— персональный компьютер;

— модем для подключения компьютера к телефонной линии;

— городская телефонная линия;

— пакет коммуникационных программ.

Из всего множества существующих типов персональных компьютеров, как и везде в данном пособии, ограничимся рассмотрением только IBM-совместимых компьютеров, как наиболее распространенных в России. Естественно, чем мощнее компьютер — тем лучше. Но в принципе любой компьютер, начиная с IBM PC/XT, может в определенной степени обеспечивать коммуникационные возможности. Однако можно указать следующие ориентировочные характеристики.

Если размер оперативной памяти компьютера не превышает 1-2 Мбайт, то в этом случае может быть установлено только программное обеспечение для работы в режиме offline. Если размер оперативной памяти составляет 4 Мбайт и более, то может быть установлен пакет программ для работы в режиме online доступа. Кроме того, в этом случае желательно иметь не менее 10 Мбайт свободного пространства на жестком диске.

6. 2. 2. 2. Выбор модема

Чтобы использовать компьютер для общения с кем-либо, потребуется устройство, называемое модемом (МОдулятор/ДЕМодулятор). Эти устройства подключаются к компьютеру и к розетке телефонной сети. Модем преобразует биты данных, идущие от компьютера в аналоговый сигнал, который может быть передан по телефонной линии (модуляция). Затем другой модем преобразует сигнал, полученный по телефонной линии, в биты данных, воспринимаемые компьютером-адресатом (демодуляция). Таким образом, модемы дают возможность двум компьютерам «разговаривать» между собой.

Для того чтобы организовать связь через модем, необходимо установить на компьютер программное обеспечение (телекоммуникационную программу и программу, называемую драйвером модема), а также настроить модем и коммуникационный пакет в соответствии с конфигурацией компьютера и характеристиками телефонной линии.

Главными критериями при выборе модема являются скорость передачи данных и надежность его работы. Модем должен: уверенно набирать телефонный номер, устойчиво определять вызывной тон на линии, а также сигнал «Линия занята». Кроме того, должны быть учтены экономические возможности, приложения, с которыми вы собираетесь работать, и возможности вашего компьютера.

Таким образом, в первую очередь о модемах необходимо знать, насколько быстро они могут модулировать сигнал. Обычно, чем быстрее они это делают, тем они дороже. Главное, что необходимо помнить: чем выше скорость (в руководстве модема будет написано больше бод или бит/сек), тем быстрее происходит общение компьютера с сетью.

Модемы можно условно классифицировать следующим образом:

— по функциональному назначению: телефонные, телеграфные, факс-модемы, модемы для речевой (голосовой) почты;

— по конструктивному исполнению: внешние и внутренние;

— по скоростным данным: низкоскоростные, обеспечивающие скорость от 1200 до 9600 бит/с и высокоскоростные (скорость 14400 — 33600 бит/с и выше);

— по типу используемых линий связи: для работы с выделенными (некоммутируемыми) и коммутируемыми телефонными линиями (обычными городскими и между-городними телефонными линиями);

— по типу стандартизации команд: Hayes-совместимые модемы (поддерживающие систему команд модемов фирмы Hayes) и несовместимые;

- по реализации протоколов коррекции ошибок и сжатие данных: модемы, аппаратно поддерживающие эти протоколы и модемы, требующие для их поддержки соответствующего программного обеспечения.

Попробуем разобраться, какой модем заслуживает внимания и может быть использован для установки.

1. Внутренний или внешний? Первый устанавливается в системный блок и занимает место на материнской плате. Для внешнего необходим свободный порт и свой блок питания. Остальные различия связаны с конкретными моделями и их характеристиками.

2. Наличие аппаратной поддержки — MNP 4,5 или V-42, V42bis. Она улучшает качество приема передачи информации, проводит коррекцию данных и их сжатие.

3. Скорость передачи данных. Ее обозначают цифры после названия марки модема: 14400, 28800, 33600 и т. д. Скорость 14400 и 28800 — это день вчерашний, а 33600 или 56000 бит/с, конечно, подороже, но значительно комфортнее. Кроме того, они намного лучше защищены от помех и сбоев. В настоящее время нецелесообразно планировать работу с модемом со скоростью передачи данных ниже чем 28800 бит/с. Лучше всего покупать модем с максимальной скоростью из тех, которые вы можете себе позволить. Это дает возможность сэкономить деньги на оплате счетов за время связи с провайдером Интернет (при работе в режиме online).

С другой стороны, покупать модем со скоростью передачи данных выше чем 33600 бит/с, если вы предполагаете работать по коммутируемым телефонным линиям (обычным городским), пока представляется нецелесообразным из-за ограниченной пропускной способности городских телефонных линий.

Кроме того, приобретаемый модем обязательно должен быть Hayes-совместимым. В этом случае вы будете застрахованы от множества проблем, связанных с совместимостью вашего модема и сетевого программного обеспечения.

Используемое вами программное обеспечение оказывает существенное влияние на выбор модема. Коммуникационные программы для MS-DOS и Windows З.х чаще всего поддерживают некоторый список устройств, и целесообразно приобретать модем, поддерживаемый программным обеспечением, с которым вы собираетесь работать.

В Windows 98 (95) осуществляется поддержка широкого набора модемов, тем не менее, следует убедиться, что Windows 98 (95) поддерживает данный модем, либо с модемом поставляется драйвер для Windows 98 (95).

Предпочтительнее также приобретать модем, выполненный по технологии Р&Р (Plug-and-Play — подключил и работай). В этом случае после установки модема в компьютер при загрузке операционная система Windows 98 (95) автоматически определяет новое оборудование, самостоятельно задает параметры для него и устанавливает необходимые драйверы.

Покупая модем, вы сталкиваетесь с еще одной альтернативой: покупать модем или факс-модем? Работа с факс-модемом может вызвать больше затруднений, однако уровень современных программных и аппаратных средств сделал отправку факса почти столь же простой процедурой, как, например, печать текста. Некоторые факс-модемы обеспечивают возможность записи речевых сообщений, что превращает ваш компьютер в автоответчик (звонящий может оставить сообщение, которое записывается на жесткий диск). Даже если у вас уже есть факсимильный аппарат, факс-модем может оказаться для вас неплохим приобретением (если это существенно не увеличивает стоимость модема).

В общем при выборе модема пользователь должен учесть в комплексе: стоимость модема, возможность работы с отечественными телефонными каналами, гарантийный срок его эксплуатации, возможность замены, полноту поставляемой с модемом документации, а также характеристики компьютера, на котором будет использован данный модем.

В настоящее время наиболее популярными являются модемы, выпускаемые фирмами US Robotics, ZyXEL, Rockwell.

После приобретения модема необходимо подключить его к компьютеру и телефонной розетке (для этого потребуется шнур и телефонная вилка-переходник для подключения разъема RJ-11). Если после включения компьютера Windows 98 (95) не распознала модем автоматически, то требуемые установки (СОМ-порт, номер запроса прерывания — IRQ) придется выполнить вручную. Аналогично проводится и установка драйверов. После этого вы готовы связываться с пользователями, чьи компьютеры оборудованы подобным образом.

Соединив свой компьютер с другим, используя модем, вы получите сеть, хотя и очень ограниченную по  возможностям.

В Северо-Западном регионе России основными коммерческими организациями, осуществляющими подключение к сети, являются:

Citilyne «Ситилайн», «Петерлинк», «Компания RCOM», «Sovam Teleport», «WEBplus» и другие. Эти организации предоставляют аналогичные виды услуг: электронную почту, конференции Usenet, FTP и WWW.

Важными вопросами при выборе провайдера являются следующие: стоимость предоставляемых услуг, организационные и технические аспекты предоставляемых услуг.

Обычно затраты при организации доступа к ресурсам сети складываются из:

— платы за подключение (0-5 $) (у некоторых провайдеров она отсутствует);

— абонентской (ежемесячной) платы (0-10 $) (также может отсутствовать);

— оплаты фактического времени соединения с хост-машиной в online режиме (0,2-1 $/ч);

— оплаты дополнительных услуг.

К техническим аспектам относятся следующие параметры:

— по каким каналам связи и на какой скорости организация подключена к сети (128-256 Кбит/с);

— число и тип модемов, используемых организацией;

— удаленность хост-машины от вашего компьютера и качество соединения;

— среднее время дозвона на узловую машину.

Что определяет качество работы провайдера? Есть несколько верных критериев. Это размер канала (линия связи от провайдера во внешний мир) и количество входных линий (модемный пул). Первая цифра определяет скорость Вашего общения с внешним миром. Вторая — успешность «дозвона» до провайдера, что, в конечном счете, также сводится к качеству работы.

Кроме того, к важным дополнительным услугам относятся:

— предоставление начального комплекта программного обеспечения для подключения к сети;

— наличие технической поддержки консультантами фирмы.

Удачным решением, избавляющим пользователя от необходимости регулярно посещать офис провайдера, представляется пластиковая карта. Это персонифицированная карта с номиналом в часах. Конфиденциальная информация о входе на сервер скрыта специальным слоем, который счищается держателем карты после ее приобретения. Пользователь, приобретя карту и настроив свой компьютер, без дальнейшей регистрации может пользоваться услугами провайдера Интернет указанное количество часов.

После выбора провайдера необходимо заполнить договор на подключение, произвести предварительную оплату и осуществить настройку коммуникационного программного обеспечения в соответствии с полученными у провайдера инструкциями.

6. 3. 2. Электронная почта

6. 3. 2. 1. Понятие об электронной почте

Наиболее популярное средство для обмена сообщениями в сети — это электронная почта (e-mail). Электронная почта является одним из самых современных, быстрых, надежных и экономичных средств обмена сообщениями между абонентами. С помощью электронной почты люди, живущие по всему свету, могут обмениваться своими идеями, обсуждать общие проблемы и делиться новостями и информацией.

Технические средства уровня пользователя e-mail включают компьютер и модем, а также стандартное программное обеспечение с минимальными (от 640 Кбайт) требованиями к оперативной памяти.

Электронная почта является полным аналогом почты обыкновенной. Суть почты не меняется — меняются только средства работы с ней и технология доставки. Разница состоит в том, что сообщения пишут и получают в электронном виде, минуя бумагу. Передача адресату производится с помощью глобальных сетей. Клиент обращается за доставкой почты и другими услугами на находящийся невдалеке от него (как правило, в том же городе) компьютер, называемый почтовым сервером (хост-машиной), а тот переадресует соответствующую почту или запрос на другой компьютер в сети, расположенный возможно очень далеко, и который, в свою очередь, обслуживает адресата письма. При этом на каждого абонента, подключенного к хост-машине, заводится электронный адрес.

Таким образом, письмо пишется на экране дисплея (листе бумаги), сохраняется в файле (запечатывается в почтовый конверт), а затем в начало файла автоматически добавляется заголовок с электронным адресом (подписывается конверт) и передается на почтовую машину (относится в почтовое отделение). Для этого, связавшись по телефонной линии с провайдером, вы извлекаете содержимое из своего почтового ящика и отправляете письма. В большинстве случаев почта за несколько минут будет доставлена на другой конец земного шара.

При этом ни отправителю, ни получателю сообщения нет необходимости находиться в непосредственной связи между собой, и не требуется постоянно держать включенным свой компьютер (режим работы offline).

Программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс обмена сообщениями с хост-машинами (дозвон, передача исходящих и прием входящих сообщений), называют почтовой программой. Почтовая программа позволяет осуществлять прием, просмотр, обработку и рассылку почты. Обычно в почтовой программе выделяют две составляющие: Почтовый пользовательский агент и Почтовый транспортный агент. Почтовый пользовательский агент позволяет создавать новые письма, обрабатывать пришедшие, хранить всю переписку и систематизировать ее, вести записную книжку адресов и т. д. Почтовый транспортный агент выполняет функцию транспорта при доставке письма до почтового ящика - хост-машины (почтового сервера).

Что можно переслать, используя электронную почту? Все, что может быть переведено в цифровой формат. В основном это могут быть текстовые файлы. Хотя файлы программ, оцифрованные фотографии, графики, слайды и т. д. могут быть перенесены с одного компьютера на другой с помощью e-mail, существует и более мощное средство переноса файлов, получившее название Протокол передачи файлов (File Transport Protocol — FTP). FTP был специально создан для этой цели и справляется с этой задачей более эффективно.

Адресация. Посмотрим, как сообщения электронной почты e-mail находят своих адресатов.

В обычной почте адрес на конверте обычно состоит из двух частей: собственно адреса (т. е. Куда:) и имени адресата (Кому:). Точно так же устроены и две части электронного адреса — Кому и Куда. Как правило, в электронном адресе эти две части разделены символом «@»:

Кому@Куда, или иначе

Имя_пользователя@Имя_^домена.

Если говорить более строго, то адреса электронной почты содержат регистрационное имя пользователя, стандартный код страны, код города, название организации и имя машины. В простейшем случае адрес выглядит так:

Name@hostname

Здесь Name — имя пользователя, @ (at) — признак электронного адреса, hostname — адрес сервера почты пользователя, называемый доменом и однозначно описывающий местонахождение абонента. В качестве имени пользователя обычно используется специальный идентификатор, содержащий буквы латинского алфавита или цифры. Чаще всего идентификатор связан с именем или фамилией пользователя и должен быть уникальным для данного домена.

В полном виде реальный электронный адрес будет выглядеть примерно так:

vyh@inf.maps.spb.ru

В рассматриваемом примере vyh — идентификатор пользователя, составленный, например, из начальных букв имени, отчества и фамилии (Victor Y. Helman). Справа от знака @ расположен домен. При расшифровке адреса домен читается справа налево. Составные части домена разделяются точками, ги (в примере) — называется доменом верхнего уровня и обозначает Россию; spb — следующий поддомен, обозначающий Санкт-Петербург; maps — аббревиатура названия организации; inf — зарегистрированное на почтовом узле имя машины, на которой пользователь vyh владеет почтовым ящиком.

Ниже приведено несколько примеров доменов — кодов стран.

au — Австралия;

Ьг — Бразилия;

ca — Канада;

fi — Финляндия;

de — Германия;

jp — Япония;

ru — Россия;

su — страны бывшего СССР, включая и Россию (устаревший домен).

Встречаются также домены верхнего уровня, не являющиеся кодами стран. Ниже приводятся несколько примеров доменов такого типа:

corn     — коммерческая организация;

edu     — образовательные учреждения;

gov     — правительственные учреждения;

mil     — военные организации и учреждения;

org     — другие организации;

net      — сети.

В 2000 г. ICANN приняла несколько новых доменов верхнего уровня (www.icann.ovg).

Стоимость электронной почты. Важным аспектом является низкая стоимость услуг электронной почты по сравнению с другими видами сетевых услуг. Если вы пользуетесь «почтовым ящиком» в своей организации, то посылка и прием корреспонденции обычно бесплатны. Если воспользоваться услугами коммерческой организации, то существуют две схемы оплаты электронной почты. В первом случае вы оплачиваете каждое отправленное сообщение. Во втором — только время на линии связи с провайдером. В обеих схемах предусмотрена небольшая абонентская плата за почтовый ящик. Обычно подключение (регистрация) абонента к сети стоят около 5 $ и абонентная плата за поддержание почтового ящика — 5 $/мес, передача, прием корреспонденции — в первой схеме от бесплатно до 0,04 $/ Kb; во второй схеме от 0,5 $/час до 1 $/час.

Таким образом, если необходимо переслать достаточно большой документ, например, статью в 15 страниц в другую страну, то это может быть сделано как по факсу, так и с помощью электронной почты. Передача статьи по факсу займет около 15 мин, и оплата телефонной связи выльется в круглую сумму (например, 1 мин телефонной связи с США стоит около 2 $). С другой стороны, пересылка статьи по e-mail заняла бы несколько минут, причем бесплатно. В случае, если статья не хранилась в электронном виде (на диске), ее можно было бы оцифровать с помощью сканера.

Программное обеспечение. В настоящее время существует множество почтовых программ от мощных, обеспечивающих одновременный просмотр нескольких, сообщений и работающих в среде Windows, до простых, работающих в среде MS-DOS на простейших компьютерах. К ним относятся:

UUPC, Beauty mail, Demos mail и др. (MS-DOS);

Eudora, Microsoft Mail, Pegasus Mail, Lotus cc:Mail и др. (Windows З.х);

Microsoft Exchange, Мини-Хост, Outlook 2000, Outlook Express, The Bat, Dmail (Windows 9x).

Сейчас наиболее употрабимым является протокол РОРЗ, а программы (в России) —Outlook Express и The Bat.

Большинство пользователей E-mail, работающих с IBM-совместимыми компьютерами и использующими операционную систему MS-DOS, пользуются программой UUPC, или ее модификациями для рассылки сообщений электронной почтой. Пользователи, работающие в среде Windows 9x, работают с различными почтовыми программами. Одной из наиболее приспособленных к отечественным условиям является программа Мини-Хост. Как наиболее доступную для начинающего пользователя рассмотрим работу с этим пакетом в качестве примера.

6. 3. 2. 2. Работа с почтовой программой Мини-Хост

Первая версия пакета программ Мини-Хост Клиент для MS Windows (в дальнейшем — Мини-Хост) разработана отечественной фирмой «Центр Суперфизика» в 1992 г. Ниже будет рассмотрена одна из последних версий — 2.02.

Почтовую программу Мини-Хост и инструкции по инсталляции, как правило, выдают при регистрации электронного адреса на хост-машине. Протокол и соответствующие программы, используемые для связи между компьютерами в пакетном режиме называются UUCP.

Пакет может работать на любом IBM-совместимом компьютере, начиная с IBM 386, и требует для установки и работы не менее 4 Мбайт оперативной памяти, не более 1,5 Мбайт на жестком диске, частоту удачных соединений, следует снизить скорость передачи^в худших случаях до 1200 бод). Для этого необходимо изменить установки программы WinUUPC (команда меню Настройки>Порт...>-Скйрость).

6. 3. 2. 3. Дополнительные возможности электронной почты

Списки рассылки. Это наиболее популярный способ организации дискуссионных групп с помощью электронной почты. В том случае, когда отправка электронных сообщений должна осуществляться в большое число адресов, удобно воспользоваться системой, группирующей в списки адреса электронной почты людей, объединенных общими интересами. Использование списков рассылки существенно упрощает работу пользователей, поскольку отпадает необходимость знать электронные адреса всех своих коллег, так как письма к ним рассылаются автоматически.

Списки рассылки известны под названиями Mailing List, Mailserver, Listservs, Listserv, Listserver. Например, название «listserv» связано с тем, что компьютер, именуемый «server», хранит список (list) адресов подписки электронной почты, по которым он отправляет текстовые данные или «почту».

Подписчики могут отменить подписку с той же легкостью, что и подписаться, лишь отправив необходимую команду по электронному адресу соответствующего LISTSERV.

Для того чтобы получать строго определенные почтовые отправления, в первую очередь, Вы должны оформить подписку, послав соответствующее сообщение электронной почты по адресу Listserver (компьютера, который хранит списки подписчиков и рассылает почтовые сообщения). Основной принцип, который необходимо усвоить, что на каждом Listserver может существовать, и, как правило, существует множество подписных листов электронной почты по различной тематике. Поэтому, подписываясь на один из них, необходимо указать в запросе, на какой список рассылки оформляется подписка. Большинство Listserver адресов имеют следующий формат:

listserver@computer. institution, domain                    л

При этом необходимо не только знать название подписного листа, но также п электронный адрес listserver, на котором хранится этот лист. Существует множество медицинских списков с информацией о разных LISTSERV, которые предлагают участие в интересующих дискуссиях.

Ниже приведены примеры нескольких медицинских серверов LISTSERV:

Описание

Адреса Listserver

1 istserv@ubvm. ее. buffalo. edu Анестезиология

Название списка

ANEST-L

CCM-REQUEST	listserv@ubvm.cc.buffalo.edu	Неотложная помощь

EMED-L	majordomo@itsa.ucsf.edu	Реаниматология

OB-GYN-L	listserv@bcm.tmc.edu	Aiyiiiepcrao и Гинекология

MALARIA	listserv@wehi.edu.au	Малярия

Телеконференции. Телеконференции — это также средство для общения групп людей, имеющих общие интересы, своего рода электронная газета, подписчики которой являются одновременно и ее корреспондентами.

Для того чтобы послать письмо в телеконференцию, необходимо указать ее название в заголовке письма и направить это письмо на специальный адрес сервера телеконференций. После получения письма сервер телеконференций разошлет его автоматически на другие серверы телеконференций, а те передадут его еще дальше, и в течение суток - двух его получат все серверы России и ряд зарубежных. После получения каждый сервер перешлет это письмо всем своим пользователям, попросившим его присылать письма из этой конференции, т. е. в течение суток письмо окажется у всех читателей соответствующей рубрики телеконференции. В результате его прочитают тысячи пользователей различных сетей.

Чтобы получать все письма, присылаемые на телеконференцию, необходимо на нее подписаться. К сожалению, нет единых правил для всех серверов телеконференций. Одним из способов подписаться на интересующую телеконференцию является посылка на адрес телеконференции письма, содержащего одно слово «HELP». Обычно в ответ присылают систему команд, поддерживаемых этим сервером.

Отметим, что письма, распространяемые через телеконференции, обычно называют статьями. Наиболее популярны телеконференции, проводимые в рамках сетей Usenet и Relcom.

Usenet развивалась с целью обеспечения поддержки дискуссионных групп (newsgroups), в которых мог бы участвовать любой пользователь сети. Дискуссионные группы посвящены множеству тем, включая медицинские. Каждый пользователь имеет возможность обратиться к интересующему его разделу и получать все поступающие туда новости или посылать свою информацию.

Обычно адреса серверов телеконференций сообщают в компании-провайдере.

6. 3. 3. Доступ к информационным ресурсам Интернета в режиме online

Для доступа к информационным ресурсам Интернета в режиме online необходимо подключение компьютера пользователя к хост-машине, как минимум, в режиме коммутируемого соединения с предоставлением динамического IP-адреса (еще лучше фиксированный IP-адрес). •

Для работы необходим надежный высокоскоростной модем (предпочтительно со скоростью 28800 бит/с и выше). Потребуется также 10-15 Мбайт свободного пространства на жестком диске и 4-8 Мбайт оперативной памяти.

После подключения к Интернету наступает время воспользоваться его услугами. За годы пользователи разработали множество программных средств для работы в Интернете. Они включают электронную почту (не исключительная привилегия Интернета), telnet (удаленный доступ на другие компьютеры), ftp (протокол передачи файлов), gopher (способ общения с пользователем при помощи текстовых меню), web-броузеры (специальный способ общения с пользователем на основе гипертекста) и многие другие, вплоть до речевой связи в сети (chat).

Кстати, разговор по телефону с Америкой стоит 2$ в минуту, а через сеть Интернет — 1$ в час!

Большинство из 90 основных видов услуг Интернета и программы для них были созданы студентами университетов во время учебы. Некоторые из этих инструментов Интернета обсуждаются ниже.

6. 3. 3. 1. Основные способы доступа к информационным ресурсам Интернета

Для начинающего пользователя одна из ошеломляющих сторон сети — это доступ к информационным ресурсам в различных их видах: тексты, графика, звук, видео и многое другое. Имеются три основных способа доступа к накопленной информации: FTP, Gopher и WWW.

FTP (File Transfer Protocol) — это протокол передачи файлов, который позволяет обмениваться файлами между компьютерами, поддерживающими данный протокол. FTP был разработан в первые годы существования Интернета как утилита передачи файлов. Использование FTP позволяет передавать файлы со скоростью 5000-10000 бит/с и так долго, как это требует протокол коррекции ошибок (двоичный или текстовый). Чтобы получить нужный файл, необходимо соединиться (с помощью команд ftp) с компьютером сети, на котором хранятся интересующие архивы, зарегистрироваться как анонимный (anonymous) пользователь, просмотреть его каталоги и запросить интересующий файл, после чего работа завершается. В сети создано значительное число архивных серверов, называемых anonymous ftp.

Gopher — это программное обеспечение, предоставляющее доступ к информации за счет использования удобной системы текстовых меню. Перемещая стрелки по пунктам меню вверх, вниз, налево и направо, можно просматривать доступные информационные ресурсы без необходимости уточнять их адреса в сети и имена их файлов. Серверы, которые используют gopher для обеспечения доступа к информации, такие как японский национальный онкологический центр, получили название «gopher servers». Сама nporpaMMagopher имеет ряд встроенных утилит, включая возможность пересылки электронной почты. Помимо этого, есть возможности открытого доступа к другим gopher, а также записная книжка пользователя со списком его любимых gopher site.

Хотя использование gopher — популярный и мощный метод доступа к ресурсам Интернета, он не обрел дружественный интерфейс и имеет ряд определенных ограничений, касающихся графики и звукового сопровождения информации.

Как инструмент работы в сети Gopher в настоящее время оттеснен более гибким World Wide Web (Web или просто WWW), что в дословном переводе означает «всемирная паутина». Наиболее привлекательной в работе с WWW является возможность объединять графику, текст, звуки и музыку, и даже «живое» видео в пределах страниц гипертекста, выводимого на экран компьютера. Для доступа к ресурсам достаточно только навести курсор на выделенные (подсвеченные) строки, содержащие названия интересующих ресурсов, и нажать клавишу мыши.

6. 3. 3. 2. Всемирная паутина — World Wide Web

«Всемирная паутина», или World Wide Web, в настоящее время является основным информационным ресурсом Интернета.

В то время как Интернет имеет более чем четвертьвековую историю, Всемирная паутина представляет собой сравнительно недавнюю разработку. WWW был создан в Европейском центре ядерных исследований в Швейцарии с целью сделать обмен идеями и мнениями по Интернету между физиками более эффективным. Он использует гипертекстовую основу, идея которой была предложена в 1960-х, и в которой связи между документами или другими ресурсами вкраплены в текст. Для того, чтобы получить доступ к этим ресурсам, пользователю достаточно лишь выбрать выделенное слово. Это гораздо естественнее и легче для использования. Внедренные объекты могут в свою очередь быть текстовыми документами, рисунками, звуковыми вставками или всем, что может быть переведено в цифровую форму. Такая форма подачи материала сама по себе предполагает дружественный для пользователя графический интерфейс, который предоставляет доступ к ресурсам по типу «ука-жи-и-щелкни», что, несомненно, является наилучшим способом получения информации в Интернете.

Документы WWW принято называть страницами, а логически связанный набор страниц — сайтом, сервером или узлом. Каждая страница имеет свой адрес, по которому она «прописана» в Интернете. Страница может иметь гиперс.сылки (выделенный особым образом текст или рисунок), связывающие документ с другими страницами, даже если они находятся за океаном. Таким образом, ги-перссылки образуют сложную паутину связей, позволяющих путешествовать по всемирной сети. Для работы в сети необходимо «средство просмотра», которое обычно называют брозером. Это программный продукт, который устанавливается на компьютер, соединенный с глобальной сетью.

Сегодня WWW — самая популярная и самая быстро растущая часть Интернета. Очень скоро она станет самым распространенным инструментом в медицинской практике из-за простоты в использовании и графических возможностей. Поэтому в дальнейшем ограничимся рассмотрением только работы с WWW, так как большинство медиков предпочтут дружественную для пользователя систему World Wide Web.

6. 3. 3. 3. Выбор броузера

Для осуществления доступа к WWW ресурсам Интернет необходимо выбрать подходящую коммуникационную программу. Коммуникационные программы, обеспечивающие доступ к WWW ресурсам в режиме online, называются броузерами.

«Страницы» WWW представляют собой компьютерные файлы, которые включают текст, размеченный определенными командами, которые известны как HyperText Markup Language (HTML). Эти гипертекстовые файлы доступны с компьютеров, имеющих специальное программное обеспечение, созданное для поддержания Протокола обмена гипертекстом (HyperText Transport Protocol — HTTP). Команды HTML в файлах «WWW» определяют местоположение графики, связи между файлами, и цвет и шрифты страниц. Команды не видны пользователю, и для их распознавания, и предназначены Web-броузеры. Эти программы расшифруют команды и выведут информацию на экран в соответствии с ними.

Первым из графических Web-броузеров, созданных для персональных компьютеров, был Mosaic (1993 г.). С того времени разработано множество других броузёров, включая Netscape (Netscape Communi-cations), WinWeb (IBM) и Cello (университет Cornell). В настоящее время используется несколько ориентированных на работу под Windows программ для приема и отображения этих страниц.

Windows З.х Netscape 2.0 (Win3x) Netscape Gold (Win3x) MS IE 3.0 (Win3x)

Популярные программы просмотра WWW | Windows9x

Netscape 4.7 (Win95)

MS IE 5.5 (Win9x) | Netscape 6 (Win9x)

Одной из особенностей работы Netscape с русскими ресурсами является необходимость установки типа кодировки. Для этого следует выбрать раздел меню View, затем — пункт подменю Encoding и далее один из трех режимов кодировки: Cyrillic (KOI8-R), Cyrillic (ISO-8859-5) или Cyrillic (Windows-1251). Тип кодировки обычно указывается на сервере, в противном случае он подбирается экспериментально. Критерием является читаемость текста.

6. 3. 3. 5. Адресация в Интернете

Каждая страница Интернета (ресурс) имеет уникальный адрес. Для обозначения местонахождения ресурса в сети используется универсальный определитель ресурса URL (Universal Resource Locator). Каждый URL описывает вполне определенный путь к определенному ресурсу Интернета, например, вопросы и ответы по работе в WWW содержатся по адресу:

http://www.mark-itt.ru.docs/FAQ/rus.html Основными частями этого URL являются:

—Первая часть (до двоеточия) определяет вид доступа к данному ресурсу и чаще всего имеет значение http://, что означает доступ к ресурсам WWW с использованием протокола HTTP;

— Второй компонент URL после двоеточия указывает на местонахождения ресурса в сети. Чаще всего двойной слэш указывает на имя сервера, где размещен данный документ — www.mark-itt.ru.

—Часть URL, которая следует за именем сервера, описывает путь к ресурсу по каталогам данной машины — docs/FAO.

— Последняя часть представляет имя и тип файла, используемого для хранения интересующего ресурса — rus.html . Расширение html указывает на тип файла HTML.

6. 3. 3. 6. Средства поиска информации в Интернете

6. 3. 3. 6. 1. Поиск информации в Интернете

Иногда говорят, что Интсрнст напоминает огромную интерактивную библиотеку, в которой начинающему сориентироваться не просто. Поэтому поиск информации в Интернете является наиболее важным режимом работы.

Поиск необходимого в Интернете может сравниться с попыткой найти иголку в стоге сена. К счастью, существуют специальные средства поиска информации, называемые поисковыми системами, например, Yahoo. Yahoo — Web сервер,,созданнь1Й первым в 1994 г., который хранит грандиозную базу данных ресурсов Интернет, каталогизированную по предметам, и электронные адреса соответствующих источников. Пользователь указывает своему Web броузеру на Yahoo-сервер (http: //www. yahoo, corn) и проводит поиск в базе данных по ключевым словам (например, по ключевому слову «pathology»). Результат поиска изображается как Web-страница с указанием связей, которые были найдены сервером Yahoo. Возможность обратиться к Web за нужной информацией стала настолько же естественной, как получение справки о телефоне по «09».

Существует два основных типа поиска, используемого в поисковых системах: поиск по ключевым словам и поиск, основанный на понятии.

Чаще всего поиск осуществляется по ключевым словам. Основная идея такого поиска состоит в просмотре каталогов серверов сети и отборе всех документов, содержащих некоторый набор ключевых слов.

Более гибким является поиск, основанный на понятиях, поскольку позволяет получить не только то, что запрашивается в явном виде, но и все ресурсы по заданной тематике. Однако база такого поиска уже, чем база поиска по ключевым словам.

По назначению поисковые системы можно разделить на поисковые системы общего назначения и специализированные (в частности, медицинские) поисковые системы.

6. 3. 3. 6. 2. Поисковые системы общего назначения

Поисковые системы общего назначения можно подразделить на:

—тематические каталоги ресурсов сети, оснащенные встроенными функциями просмотра по ключевым словам;

—автоматические поисковые программы, обеспечивающие

просмотр документов, содержащихся в их базе данных. Несколько тематических каталогов, использующихся в Web, указаны ниже:

Сервер                  Адрес Rambler   http: //www. rambler, ru

Andex	http://www.yandex.ru

Aport	http://www.aport.ru

Stars	http://www.stars.ru

Yahoo	http://www.yahoo.corn

The Whole Internet http://nearnet.gnn.com/wic/newrescat.toc.

Catalog html

WWW Virtual Library http://info.cern.ch/hypertext/

DataSources

/ by Subject / Overview. htm 1

Planet Earth Home http: //white, nose. mil/info_modern. html

Page

Oriented Internet  http://www.lib.umich.edu/chhome.html

Resource Guides

Global Network Navigator . http://www.digital.com/gnn/wic/

index.html

Автоматические поисковые программы также существуют в различных вариантах исполнения. Ниже приведены некоторые автоматические поисковые программы с адресами серверов, на которых они расположены.

Сервер                  Адрес

Web Crawler http://www.webcrawler.com/

Alta Vista http://www.altavista.digital.corn/

Excite      http://www.excite.corn

Lycos Engine http://www.lycos.corn

CUI W3   http://cuiwww.unige.ch/metaindex.html

Все эти программы несколько различаются, поэтому, если ответ не найден с помощью одной из них, то можно попробовать отыскать его с помощью другой. Такой подход реализуют поисковые программы, называемые интегрированными поисковыми системами. Например, Web Search (http: //www.web-search.com/search. html) позволяет просматривать практически все ресурсы World Wide Web, обращаясь к системам Yahoo, Lycos, Infoseek Guide и другим.

Другой пример интегрированной поисовой системы — Infoseek Guide (http://guide.infoseek.com/). Обычно эту систему используют для поиска документов по заданным ключевым словам. Преимуществом системы является мощная система поиска в материалах и архивах конференций Usenet.

Для первоначального выбора поисковой системы можно воспользоваться следующими рекомендациями.

Если поиск необходимо осуществлять среди Российских ресурсов, то целесообразно выбрать поисковые системы Rambler (http:

//www.rambler.ru), Andex (http://www.yandex.ru) или Stars (http://www. stars, ru). Кстати, в этих системах достаточно полно представлены российские медицинские ресурсы.

При более широком поиске подход может быть таков.

Если уже известны точные ключевые слова, то удобнее всего начать поиск с MetaCrawler:

http:// www. metacraw 1 er. corn

Интерфейс MetaCrawler легок в использовании и позволяет ограничивать запросы конкретными географическими областями и доменами сети.

Если известно, что требуется искать, но неизвестно как это называется и где находится, то целесообразно начать поиски с сервера Yahoo — Yahoo Reference Collection:

http://www.yahoo.com/Reference/

Систематизированный список ресурсов Yahoo достаточно прост в использовании и дает возможность сразу начать поиски материалов по заданной тематике.

Если необходимо выполнить достаточно сложный поиск, можно воспользоваться поисковой системой Alta Vista:

http: / /www. altavista. corn/

Интерфейс системы достаточно прост и интуитивно понятен.

6. 3. 3. 6. 3. Специализированные медицинские поисковые системы

Для поиска медицинской информации удобно пользоваться специализированными медицинскими поисковыми системами. Наиболее популярными являются следующие:

Поисковая система              Адрес

Medical World Search — http://www. mwsearch. corn

Search MedWeb —http://www.gen.emory.edu/MEDWEB/

search, html

MedBot —http://medworld.staiiford.edu/medbot/

MedExplorer —http://www.medexplorer.corn/

MedSeek — http: / / www ..medseek. corn /

Medical Matrix — http://slackinc.corn/matrix; http://

www. medmatrix. org/ index. asp

RxList — The Internet Drug Index —http://www.rxlist.com/

Московский Медюжнойй Рынок -"http://www.iM-.ra

HealthAtoZSearcti Engine -http://www.HealtbAtoZ.com/

Achoo http://www.acBoo.com

MedFinder Smart Medical Web Search

CliniWeb                   s

а также ряд других специализированных'медицинских поисковых систем. Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Medical World Search (http://www.n»wsearch.com) —первая поисковая система в WWW, специально развиваемая в медицинской сфере. Система позволяет любому медицинскому работнику, обладающему базовыми знаниями в медицине, сформулировать запрос и найти точно ту информацию, которая была необходима. Система находит полные тексты в большом объеме медицинской информации и представляет результаты, ранжированные по степени близости запросу пользователя.

Search MedWeb (http://www.gen.emory.edu/MEDWEB/ search.html) — это библиотечная поисковая система библиотеки Научного центра здоровья университета Эмори.    i

MedBot (http://medworld.stanford.edu/medbot/) — поисковая система Стэнфордского университета ( США),.может есуществ-лять одновременный поиск по 4 базам данных: рефератов, дистанционного обучения, медицинских новостей и медицинских изображений.

MedExplorer(http://www.medexplorer.com/) — Поисковая система .«Здоровье и медицина жДнтернете». Осуществляет поиск по ключевым словам (до трех) во всех разделах медицины, включая медицинские изображения и видеоизображения, Кро»<е того, позволяет проводить поиск работы, Конференций, возможностей продолжения образования и т.п.         _         ;

MedSeek (http://www.medseek.com/) — база дайнах поисковой системы содержит информацию о более чем 280.000 практикующих врачей и о более чем 450 госпиталях, а также сопутствующую информацию.

Особо следует выделить «Медицинскую матрицу» (Medical Matrix) — один из крупнейшихкаталогов по Медицинской тематике. Вот примеры лишь некоторых разделов этого сетевого еяравоч-ника: информация по категориям заболеваний, информация по медицинским специальностям, медицинское образование и повышение квалификации, обучение и поддержка пациентов, медицинские учреждения, центры и работники здравоохранения, ^дицииские журналы в электронном формате. Русская версия «М^вдцйЙйЙ^^^Тт рицы» находится иа сервере !^://i|^slacMing^B^ также на сервер*! «Друзья- ц тартн^^ (bt^,//w^^feien4?»

partneFS.ors/friiendS/heaith/n^med/iBatrix/boinepage-b^Biopt-tabte6»?anix-tttsstan-koii8>.-„:/^.;',^ .„'.,. ^,/.,.,^., , . 1,„'11"^^'1.'1,'

RxUst:- the )4iternefcl?rug Index:(fettp://W!ww^ist^^ это крупнейшая система поиск? лекарственных препаратов,

Московский Медицинский P*iHOK,(http://;www.rtir.ru) /-- ато информационно-поисковая система по лекарствам, медицинским из делиям и медицинскому оборудованию;. Система поддерживается правительством Мрскры ,и направлея^ ка систематизацию информации о адедицинском рынуе Российской Федерации.    ,

Achoo (http://www.achoo.cQin) — поисковая система,ориенти-, рованная на поиск информации преимущественно медицинского; ха-, рактера.,

6.4. Медицинские             ^р приложения компьютерных сетей

6.4.1. Медицинские ресурсы Интернета

6.4.1.1. Общая характеристика медицинских ресурсов

После рассмотрения основ работы в Интернете перейдем к описанию того, какие новые возможности для медиков открываются с подключением к Интернету.

На серверах США и Европы представлено поражающее воображение количество медицинских ресурсов. Анатомические мультимедиа атласы, электронные версии медицинских журналов, материалы многочисленных конференций и симпозиумов, результаты различных научных исследований и достижения практической медицины, обширные базы данных по лекарственным препаратам, телемедицина - вот далеко не полный^ перечём^направлейий.кояо-рые достойно представлены^ Интеряете.

Очень полно представлена фармацевтическая информация, включая данные о взаимодействии лекарств (часто — за плату). Эти сведения можно получить в больничных или университетских библиотеках. Также доступны мультимедииные (т. е. использующие сразу текст, картинки, звук) обучающие программы, такие как Виртуальный госпиталь, разработанный в университете штата Айова (США). Национальный институт здоровья (США) предоставляет клинические рекомендации, по лечению различных заболеваний, от аденомы простаты до пневмоцистной пневмонии. Это только незначительная часть ежедневно увеличивающихся медицинских ресурсов Интернет (более полный список см. Приложение).

По сравнению с богатейшими мировыми информационными ресурсами в области медицины и здравоохранения в России эта тематика представлена относительно слабо. Это объясняется не только молодостью отечественного Интернета, но и трудностями, с которыми сталкиваются медики при подключении к Интернету своих организаций и создании серверов.

Так, первая двадцатка наиболее популярных (посещаемых - сентябрь 2000 г.) Российских медицинских серверов выглядит следующим образом.

1. AskDoctor.ru: Крупнейший медицинский портал

2. Мама.Ру

3. 03-РУ - БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

4. Doctor. Ru - Нам всем сносит башню

5. Doctor.Ru: Сексолог. Вопросы и ответы.

6. Русский Медицинский Сервер

7. МЕДНОВОСТИ

8. Doctor.Ru: МЕДИЦИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9. high.ru: информация о психоактивных веществах

10. «Медицина для Вас»

11. Mama.Ru: Календарь беременности

12. Mama.Ru: Акушер-гинеколог. Вопросы и ответы.

13. Медицинская книга

14. 03-РУ - Медицинские вопросы и ответы

15. Психологические тесты on-line

16. Лекарства в аптеках Москвы (ЦФИ)

17. МИР ЗДОРОВЬЯ — независимый медицинский сервер

18. Doctor.Ru: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

19. Психологические тесты

20. Мануальная терапия.

Как можно применить эти ресурсы в клинической практике? Ниже рассмотрены информационные возможности, предоставляемые некоторыми из этих серверов.

6. 4. 1. 2. Основные Российские медико-информационные серверы

Сервер AskDoctor.ru: Крупнейший медицинский портал (http:// www.km.ru/health/) — популярный сервер, на сайтах которого находится медицинская и связанная с ней информация (подзаголовок — здоровье и семья). Имеются разделы: «Энциклопедия» (более 7200 статей по всем разделам медицины), «Магазин здоровья» (более 12000 медицинских услуг и товаров, 136 организаций из 20 городов России), «Фармакологический справочник», «Бесплатная почта», «Вызов врача» (для Москвы) и другие. Для выхода в другие медицинские сайты можно воспользоваться разделом «Медицинские ресурсы Интернет». Для более полного доступа к информационным ресурсам сервера требуется регистрация пользователя.

Сервер относится к группе Doctor.Ru1 (http://www. doctor, ru), имеющей и другие сайты по разделам медицины — сексологии, урологии, психологии, медицинским конференциям и т. д.

Сервер Мама.Ру (http://www.mama.ru) — на сервере рассматриваются вопросы материнства, педиатрия, здоровье женщины (подзаголовок — сообщество родителей). Имеется возможность подписаться на новости сервера для получения их по списку рассылки. Сервер имеет специальные сайты по отдельным разделам: акушерство и гинекология, календарь беременности и другие.

Медицинский Интернет-центр <03> (http://www.03.ru) — это медицинская служба, позволяющая в несрочных случаях получить медицинскую помощь врача соответствующей специальности. Для этого заполняется форма, в которой указываются жалобы, и отправ-

'Существует также популярный медицинский сервер http://www.doktor.ru (Прим. ред.)

ляется вызов. Врач связывается с больным по телефону (для москвичей) и либо консультирует больного по телефону, либо назначает прием, либо в неотложной ситуации может приехать на дом. Для остальных жителей России возможна консультация по электронной почте.

Сервер центра включает ряд сайтов, таких как: бесплатные медицинские консультации, медицинские вопросы и ответы и другие.

Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv.com) содержит справочную информацию по некоторым областям медицинской практики, таким как: антибиотиковая терапия в педиатрии, гинекология, психические болезни, сосудистая хирургия, пластическая и микрохирургия, проктология и др. Вся информация разбита на два раздела: популярная информация и информация для специалистов. Кроме того, имеется раздел медицинских товаров, услуг и оборудования.

Сервер «Медицина для вас» (http://www.medlux.ru) предназначен для медицинского информирования населения и специалистов. На сервере представлена информация по следующим разделам:

— официальные документы и распоряжения Минздрава России;

—приказы Комитета фармации г. Москвы;

—информация о новых лекарственных препаратах, зарегистрированных Минздравом;

—научные и научно-популярные статьи из медицинских журналов, рефераты;

—нормативно-правовая документация по вопросам фармацевтической и медицинской деятельности;

—оптовые предложения и спрос на лекарственные средства и медицинскую технику;

—различная медицинская реклама.

С помощью сервера осуществляется обмен фармацевтической информацией, обеспечивается поддержание в актуальном состоянии единого электронного справочника лекарственных средств и изделий медицинского назначения, зарегистрированных в РФ.

Медицинский сервер MedCom. Формирование сервера MedCom (http://www.medcom.spb.ru) осуществляется при поддержке «РИА Медицина Северо-Запада» и редакции газеты «Медицинские ведомости». На сервере освещаются все направления, касающиеся медицины и проблемы Северо-Западного региона, связанные с медициной. Сервер содержит краткие характеристики медицинских учреждений, официальные документы и персоналии медицинских руководителей, финансовые аспекты медицины, ожидаемые региональные мероприятия и другую информацию.

Петербургский сервер МедПорт. Одним из первых в Санкт-Петербурге был создан специализированный медицинский узел глобальной информационной системы MedPort-Internet (http:// www.medport.ru). Сервер содержит различную медицинскую информацию — базы данных: лекарств, оборудования, химических препаратов, по стоматологии, услуг и т. п.; материалы для медицинских исследований: рефераты, труды конференций и другие медицинские ресурсы Интернета.

Создатели MedPort'a — сотрудники Института здоровья человека — видели своей задачей наиболее полное удовлетворение информационных потребностей медицинских работников, ученых и практиков. В первую очередь, это обеспечение доступа в библиографические системы, подобные Medline, специализированную российскую сеть Medlux, предоставление услуг электронной почты.

Сегодня число пользователей MedPort'a превысило сотню, около 90% из них — медицинские и парамедицинские учреждения и организации (фармацевтические, производители и поставщики мед-техники, санитарно-эпидемиологическая служба и т.д.). Количество подключений лавинообразно нарастает. Узел стал активно сотрудничать с рядом петербургских периодических медицинских изданий.

Сервер факультета фундаментальной медицины МГУ — Биомедицина (http://www.fbm.msu.ru/science/). Сервер содержит подборку информационных ресурсов в области биомедицины, включающую ссылки на медицинские ресурсы Интернета и системы для их поиска (http://www.fbm.msu.ru/science/biomed/index.html).

В частности, в разделе «Фармакология» представлены многочисленные ресурсы Интернета в этой области, включая базы данных, журналы, учебные программы (http://www.fbm.msu.ru/science/ Pharm / pharm_base. html).

Так, фармацевтический справочник позволяет получить сведения, которые необходимы врачу любой специальности. Большинству врачей многократно приходилось перелистывать тысячестраничные спрасвой компакт-диск или файлы на локальном компьютере.

6. 4. 1. 3. Российские информационно-коммерческие серверы

Сведения, предоставляемые информационно-коммерческими серверами, носят торгово-рекламный характер. Обычно эти серверы организованы следующими основными способами.

Простейшим способом организации электронных информационно-коммерческих ресурсов являются серверы, на которых размещены прайс-листы на предлагаемую продукцию. Пример такого подхода реализован на сервере компании «Спектромед» (http:// win.aha.ru/~spmed/TIT_RUS.HTM). Фирма специализируется на разработке медицинского ультразвукового оборудования. На сайте находятся описания выпускаемой продукции, прайс-листы и координаты для связи с компанией. Это традиционный и наиболее распространенный способ представительства в Интернете.

Другой вариант — информационный сервер, содержащий базу данных по определенной группе товаров, в том числе и цены. Например, Internet-центр МЕДИЦИНА совместно с ЕСФИ (Единая Сеть Фармацевтической Информации Комитета Фармации) на сервере Лекарства в аптеках Москвы (ЦФИ) (http:// www.mosmed.ru/med.asp) предлагают всем желающим ознакомиться с предложением фармацевтических компаний и аптек города Москвы. Здесь можно найти цены, дополнительную информацию по продукции, список десяти самых популярных препаратов, ссылки на производителей. Подобную информацию по лекарствам можно также найти по адресу http://cpl251.deol.ru/medicine/ index, htm. Здесь находятся сведения о товарах, реализуемых в 270 московских аптеках, предусмотрен поиск по базе данных лекарств. Информационно-поисковая система по товарам медицинского назначения «Московский Медицинский Рынок» расположена по ад..J^-»»inJ4^/i JJicKi^unnaa версия каталога лекарств с указанием формы выпуска, дозировки, объема предложений, фирмы-поставщика, средней цены. Удобная навигация, наличие вспомогательной информации делают данный сервер популярным и интересным. Другой представитель группы — электронная версия петербургского информационного бюллетеня «Медицинская техника и химические реактивы» (http://www.rid.spb.ru/MediTech/default.asp). Сайт хорошо структурирован, имеет контекстный поиск по всей базе данных (по компаниям и товарам), содержит информацию по продукции, цену и ссылки на производителей и поставщиков. Сервер может быть использован в качестве справочника по компаниям, содержит адреса, телефоны и краткую аннотацию по каждой из них.

Медицинскую литературу и компьютерные программы для врачей по всем разделам медицины предлагает медицинский центр <Ин-фамед» на сервере Медицинская книга (http: //www.infamed. corn/ book/).

Следующая ступень электронной коммерции — возможность интерактивного заказа (в" реальном времени). Это-позволяет сделать сервер Службы доставки лекарств (http://www.molot.ru/SERVIS/ medicl.HTM). К сожалению, здесь нет собственных данных ни по лекарствам, ни по ценам. Служба доставки предлагает найти и доставить на дом заказчику в пределах города Москвы любые лекарства и предметы личной гигиены

Верхнюю ступень в описываемой иерархии занимает виртуальный магазин, построенный по всем канонам реального магазина товаров. Таковым является Торговый Дом «Медицина и Здоровье» (http://www.rid.spb.ru/trade/default.asp). Виртуальный магазин содержит электронный каталог товаров медицинского назначения (22 группы), сводные прайс-листы, возможность интерактивного заказа и последующей доставки товара. Все товары структурированы в соответствии с их функциональным назначением. Каждый из товаров снабжен блоком краткой информации. В случаях, когда этой информации недостаточно, имеется возможность загрузить справочники по лекарственным препаратам в поисках доз, показаний и противопоказаний к применению, взаимодействию между различными препаратами. Насколько приятнее, когда компьютер делает это сам и гораздо быстрее. И хотя сейчас созданы компьютеризированные фармакопеи на компакт-дисках, значительное преимущество доступа к онлайновым материалам состоит в том, что они всегда наиболее свежи, так как не зависят от того, как часто пользователь обновляет ресу http://www.mr.ru/. Информация по фармацевтике Петербурга опубликована на сервере «Фарм-индекс» (http:// on.wplus.net/pharmind/win/frame.htm).

Самостоятельную ветвь информационно-коммерческих серверов представляют электронные версии специализированных изданий. Так, на сайте Фармацевтического бюллетеня (http://www.fb.ru) хив с дополнительными сведениями о продукции. Виртуальный магазин позволяет выбрать товары из разных разделов и оформить единый заказ по всем позициям. Интерактивная форма заказа не исключает более традиционные способы: по электронной почте или телефону. В любом случае с заказчиком связываются по телефону, оговаривают детали поставки, условия доставки и выставляют счет по факсу.

Как видим, в случае информационно-коммерческих серверов Ин-тернет предлагает новые средства для продвижения и поиска медицинских товаров.

6. 4. 1. 4. Библиографические системы

Существует большое количество медицинских библиографических и библиотечных систем. Наиболее мощными из них являются системы Medline, Search MedWeb (http://www.gen.emory.edu/ MEDWEB/search.html), Medscape (http://www.medscape.com/) и система Национальной медицинской библиотеки США.

6. 4. 1. 4.- 1. Информационная система Medline

Medline — это база данных научно-медицинской информации, снабженная поисковыми системами и являющаяся основной реферативной базой данных по биомедицинской литературе мира. Она создана и поддерживается Национальной медицинской библиотекой США с 1966 г. (содержит около 9 млн. документов с ежедневным пополнением). Medline содержит разделы: книги (Library), статьи (Search Publication), поиск работы (Jobs), список конференций (Conferences) и др.

Раздел «Книги» относительно беден. Наиболее ценным в Medline является обзор периодической медицинской литературы (реферируются более 4000 журналов медико-биологической тематики). Удобная система поиска по медицинским предметным рубрикам, по набору ключевых слов, а также по любым элементам библиографического описания (заголовки статей, авторы и т.д.) позволяет получать рефераты статен на интересующую тематику. Сами статьи могут быть чолучены за плату по указанным адресам. Кроме того, статьи можно посмотреть в полнотекстовых базах данных, таких как Adonis (400 наименований журналов с 1991 г.), Proquest Direct (110 журналов с 1994 г.), Ovid (20 журналов).

Поиск работы осуществляется в банке вакансий по заданным специальностям из приведенного списка и должности.

Существует несколько десятков систем Medline, опирающихся на общую базу данных. В их числе общедоступный Free Medline (http://www.healthgate.com/HealthGate/Medline/search.shtml), обладающий минимальными возможностями. Больше возможностей предоставляет Evaluated Medline (http://biomednet.com/db/ medline), который требует регистрации и предоставляет доступ по личному коду. Наконец, максимальные возможности предоставляют платные варианты Medline.

Учитывая, что доступ к основным базам данных медицинской литературы не бесплатный, многие организации покупают эти базы данных на носителях (дискетах) и в последующем предоставляют доступ к ним своим сотрудникам и студентам через терминалы, расположенные непосредственно в библиотеках этих учреждений. Однако, для их использования необходимо соответствующее программное обеспечение; кроме того, они нуждаются в постоянном обновлении. Но если есть on-line доступ к базам данных медицинской литературы, таким как Medline, можно забыть о компакт-дисках и дискетах.

6. 4. 1. 4. 2. Медицинские библиотеки и Интернет

Библиотека — именно та организация, которая обеспечивает доступ научных работников к научным журналам, можно сказать, что она обеспечивает этот диалог. Обычно в библиотеку обращаются в поисках сведений о последних достижениях в интересующей области. Доступ к библиотеке, хранящей нужную именно нам информацию, решает многое. Так что после подключения к Интернету отпадает необходимость в хранении большого количества литературы.

В мире печатаются и хранятся миллионы копий одних и тех же журналов, к каждой из который имеет доступ лишь несколько человек, в то время как Интернет предоставляет доступ миллионам пользователей к тем же самым журналам, хранящимся на нескольких компьютерах. Возможность распространять текстовую и графическую информацию через Всемирную сеть обещает стать ресурсе- и финан-сосберегающей альтернативой для медицинских библиотек с их день ото дня уменьшающимся бюджетом.

В настоящее время библиотеки интенсивно развивают электронный способ хранения информации.

В частности, в Российской Национальной библиотеке (Санкт-Петербург, http://www.nlr.ru/) любое издание можно отыскать по электронным каталогам, а иногородние читатели могут получить необходимые книги в электронном виде через службу доставки. Здесь же могут быть бесплатно получены полные тексты зарубежных статей, в том числе и медико-биологического профиля на сайте Научные журналы (http://www.nlr.ru/res/inv/ic/journals.htm).

Другим примером является база «Российская медицина», реализуемая на компакт-дисках. База создается в Государственной центральной научной медицинской библиотеке России (Москва) и содержит около 400 тысяч записей (только библиографические описания документов с 1988 г.). В соответствии с Информационным письмом Минздрава РФ № 16-14.364 от 18.10.99 «Об открытии доступа к электронным каталогам ГЦНМБ через Интернет» для учреждений здравоохранения возможен также удаленный поиск в базах данных «Российская медицина» и заказ документов (http:// www.scsml.rssi.ru). Кроме того, на сервере ГЦНМБ находится каталог «Медицинский Интернет», в котором систематизированы зарубежные и русскоязычные медицинские ресурсы Интернета.

Существует большое количество библиотечных фондов, которые доступны по Интернету сегодня (см., например, Приложение, ключевой термин — библиотеки). Хотя их возможности велики, но текущему состоянию дел далеко до полностью компьютерных цифровых библиотек. Сегодня множество путеводителей по Интернету включают списки доступных «бесплатных медицинских библиотек», доступ к которым можно получить в WWW. Однако чаще всего в этих случаях предоставляется лишь электронный каталог библиотеки. А поскольку пока отсутствуют соглашения о международном межбиблиотечном обмене, эти каталоги бесполезны. Помимо этого, каталоги обычно не предоставляют доступа к наиболее ценной информации и к базам данных по медицине.

6. 4. 1. 4. 3. Система Национальной медицинской библиотеки США

Наиболее мощной медицинской библиотекой является Национальная медицинская библиотека США (NLM) (http://www.nlm.nih.gov). В ней, помимо системы Medline, создана система on-line доступа к информации с помощью такого мощного средства, как HyperDoc.

Какие же ресурсы доступны через Национальную медицинскую библиотеку?

Ниже представлен перечень некоторых ресурсов, доступ к которым предоставляется Национальной медицинской библиотекой США:

TOXNET Токсикология (TOXicology NETwork);

NLM Locator Каталог книг, журналов, и аудио- видео материалов;

NCBI Доступ к GenBank — банку данных по геному человека;

Online Images 60000 изображений из коллекции по Истории медицины;

GRATEFUL MED Легкий в использовании интерфейс Medline;

HSTAT Клинические рекомендации национального института здоровья (NIH) США.

Кроме того, NLM позволяет получить доступ и к другим базам данных (в основном при подключении к NLM на коммерческой основе).

Рассмотрим некоторые из этих ресурсов более подробно. База данных по синдрому приобретенного иммунодефицита AIDS MEDLINE имеет бесплатный доступ. Требуется лишь получить разрешение на бесплатное использование этой информации. Доступ к NLM серверу осуществляется по адресу http://www.nlm.nih.gov или электронной почтой на адрес mms@nlm.nih.gov.

В список ресурсов NLM включен документ под названием «Инструкция по оценке здравоохранения и медицинских технологий» (Health Services/Technology Assessment Text — HSTAT), который представляет собой электронное справочное руководство по медицине (http://text.nlm.nih.gov/ahcpr/list.html). HSTAT включает практические клинические рекомендации, сборник кратких советов для практических врачей, брошюры для больных.

Предлагаемые HSTAT клинические рекомендации соответствуют концепции национальных клинических рекомендаций. По-видимому, их использование в России возможно, хотя и с определенными поправками на различие в системах здравоохранения.

Эти ресурсы также бесплатны и доступны online в течение 24 ч в сутки.

6. 4.1. 5. Тематический поиск медицинской информации

Помимо общего поиска информационных ресурсов с помощью поисковых систем (п. 6. 3. 3. 6) в научно-медицинской практике су-. шествует ряд наиболее часто встречающихся типовых поисковых задач. Ниже рассмотрим некоторые из этих задач и способы их решения.

6. 4. 1. 5. 1. Библиографический поиск

Для поиска книг, газет, журналов и других публикаций медико-биологического профиля в первую очередь целесообразно обратиться к системе Medline (см. п.6.4.1.4.1.). Однако Medline позволяет получать только рефераты статей на интересующую тематику. Сами же статьи, как уже говорилось выше, могут быть получены за плату по указанным адресам. Кроме того, статьи можно посмотреть в полнотекстовых базах данных, таких как Adonis (400 наименований журналов с 1991 года), Proquest Direct (110 журналов с 1994 г.), Ovid (20 журналов). Полные тексты зарубежных статей могут быть также бесплатно получены через сервер Российской национальной библиотеки Научные журналы (http://www.nlr.ru/res/inv/ic/ journals, htm).

Далее для библиографического поиска следует обратиться с запросом к поисковым системам, работающим с библиотечными каталогами. Большинство из них организовано по аналогии с телефонными справочниками. Примером являются библиотечные каталоги OPACs (http://www.ub2.1u.se/nav_menu.html) и специализированная поисковая система для межбиблиотечного поиска GNA (http:/ /cronicle.merit.edu).

Затем можно обратиться в Национальную медицинскую библиотеку США (http://www.nlm.nih.gov) (см п.6.4.1.4.3.). Можно также обратиться в Библиотеку конгресса США (http://lcweb.loc.gov/ z3950/gateway.html).

Далее можно посмотреть каталог «Медицинская матрица» (http:/ /www. slackinc. corn/matrix) и поисковую систему MedExplorer (http:/ /www. medexplorer. corn/).

Библиографическая информация содержится также в следующих ресурсах сети:

Internet Book Information Center (IBIC) - http://sunsite.unc. edu/ibic;

Internet World's Internet Bookshelf — http://

www.mecklenweb.com/mags/iw/books/books.htm.

Кроме того, можно просмотреть адреса, приведенные в Приложении (ключевые термины — библиотеки, журналы, ссылки).

Возможно также обратиться с запросом к информационным службам издательских фирм. Например, к саиту издательства «Инфо-арт>> (http:// www. infoart.ru/med).

6. 4. 1. 5. 2. Поиск возможностей продолжения образования

Поиск сведений для продолжения обучение может быть проведен по следующим направлениям.

Начать следует со знакомства с серверами Американского образовательного центра (http://www.actr.org.ro), Немецкого культурного центра имени Гете (http://www.goethe.de) и Британского Совета (http://www.britishcouncil.ru), содержащих информацию о . предоставляемых грантах для продолжения образования в этих странах, а также сайтом Института «Открытое общество» (Фонд Сореса, http://www.osi.ru).

Далее, необходимо просмотреть индексные каталоги, такие как алфавитный перечень серверов колледжей и университетов (http:/ /www.qucis.queensu.ca/FAOs/email/college.html).

Затем можно просмотреть следующие ресурсы сети:

Каталог «Медицинская матрица» — http://www.slackinc.com/ matrix;

Поисковую систему MedExplorer — http://www.medexplorer. corn/;

Центр ресурсов обучения в колледжах — http://amethyst.educ. kent.edu/other.html;

Grant Getter's путеводитель по Интернет — http://gopher.uidaho. edu:70/ls/e-pubs/grant;

Форумы высшего образования — http://www.digimark.net/educ;

Yahoo's образовательные ресурсы — http://www.yahoo.com/ Education.

Excite's образовательные ресурсы — http://www.excite.com/ careers_and_education/continuing_education/.

Также можно просмотреть ресурсы Интернета по адресам, приведенным в Приложении (ключевой термин — образование).

6. 4. 1. 5. 3. Поиск вакансий

Существует целый ряд WWW-серверов, которые предлагают интерактивные каталоги рабочих вакансий, в том числе и медицинского профиля. Регистрация в базе данных вакансий производится путем заполнения полей диалогового окна, выводимого при просмотре соответствующей гипертекстовой страницы. После отправки запроса осуществляется поиск в базе вакансий и выдается ответ о наличии или отсутствии соответствующих вакансий. Вакансии подыскиваются по роду деятельности, географическому региону, квалификации, продолжительности рабочей недели, названию компании или комбинации этих параметров, и подбираются оптимальные варианты.

Существуют различные варианты поиска вакансий. В первую очередь следует обратиться к серверам отечественных фирм, занимающихся подбором персонала:

— BussinessLink Personnel — http://www.labirint.ru/busi-neslink;

—Ancor — St.Peterburg — http://www.ancor.ru.

Затем можно осуществить поиск с помощью системы Medline (см. п. 6. 4. 1. 4. 1.) и поисковой системы MedExplorer (http://www. medexplorer .corn / ).

Кроме того, следует обратиться и к другим WWW-серверам, обеспечивающим поиск вакансий. Ниже приводятся адреса некоторых из этих серверов.

Электронная биржа труда Университета штата Коннектикут

— http://www. scsu-cs.ctstateu.edu/ library /jobline.html;

—Служба Joblink, обеспечивающая компании, нанимающие технический персонал

—http: //joblink. corn/ joblink.html

— Центр карьеры — http://www.occ.com/

— Центр вакансий — http: //www.jobcenter. corn

6. 4. 1. 5. 4. Поиск сведений о людях'и организациях

Если необходимо найти врача определенной специальности, владеющего определенными методиками, или больницу, осуществляющую лечение интересующих патологий, то удобно воспользоваться системами MedSeek (http://www.medseek.com/) и Doctor.Ru (http:/ / km. ru/health/, раздел — Магазин здоровья).

В тех случаях, когда необходимо по фамилии человека или названию организации найти их электронный и почтовый адрес, телефон, следует обратиться к специальным поисковым системам, таким как:

—Каталог «Медицинская матрица» (http:// www.slackinc. corn/matrix);

—Поисковая система MedExplorer (http:// www. medexplorer. corn / );

—Система поиска электронных адресов (E-mail) пользователей Usenet — http://www. whowhere. corn/;

— Электронная версия справочника Yellow Pages of Internet

—http://www.yellowpages.com;

— Подраздел сервера W3 Search Engines для поиска пользователей Интернет — http://osiris.sunderland.ac.uk/rif/ W3searches.html;

— Поисковая система — http://www.yp.BellSouth.corn;

— Поисковая .система — http://www.Bigfoot.corn.

6. 4. 1. 5. 5. Поиск информации о научно-медицинских конференциях

Важное значение в научно-медицинской работе имеет своевременное получение информации о планах проведения внутрироссийских и международных конференций по интересующему направлению исследований. В этой области помощь Интернета также может быть неоценимой.

В первую очередь следует обратиться к системам Medline (см. п. 6.4. 1.4. 1.), MedExplorer (http://www.medexplorer.corn/) и Doctor.Ru: МЕДИЦИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (http://www. doctor.ru).

Кроме того, можно предложить следующий алгоритм поиска:

1) выйти на сайт интересующей области медицины, например, «Ней-рология» (http://www. neuroguide. corn); 2) выбрать секцию «Organizations»; 3) выбрать подраздел «meetings»; 4) посмотреть , появившийся список конференций.

Можно также просмотреть адреса, приведенные в приложении (ключевой термин — поездки).

Информация о проводящихся в России медицинских выставках, конференциях содержится на серверах «Ритм-Пресс» (http:// www.ritmpress.ru/med/index.htm) и «Московский Медицинский Рынок» (http://www.mr.ru).

6. 4. 1. 5. 6. Поиск информации о фондах поддержки научных исследований

В последнее время информация о фондах поддержки научных исследований, их программах и грантах становится жизненно необходимои для отечественных исследователей. Интернет поможет получить эту информацию своевременно.

Поиск отечественных грантов можно начать с сервера Российского фонда фундаментальных исследований (http://www.rfbr.ru/). Затем стоит посмотреть сервер Российского гуманитарного научного фонда (http://www.rfh.ru). Далее следует ознакомиться с саи-том Института «Открытое общество» (Фонд Сороса, http:// www.osi.ru).

Поиск зарубежных грантов следует начать со знакомства с серверами Американского образовательного центра (http://www. actr.org.ru), Немецкого культурного центра имени Гете (http:// www.goethe.de) и Британского Совета (http://www.british-council.ru), содержащих информацию о предоставляемых грантах для проведения научных исследований в этих странах.

Далее можно обратиться к серверу «Друзья и партнеры», содержащего информацию о проектах Американского международного союза здравоохранения (АМСЗ) в странах СНГ и других программах, финансируемых Американским агенством международного развития (AMP/USAID) (http: //www. friends-partners, org/friends/ health/health.htmlopt-tables-unix-russian-win).

Затем следует посмотреть сервер Центра американских фондов финансовой поддержки (несколько тысяч фондов) (http://fdcenter. org/index.html).

Наконец, аналогичный сервер Европейских фондов финансовой поддержки (около 80 000 фондов) (http://www.aries.eu.int/ founds.html).

Кроме того, существуют специальные, действующие длительное время программы поддержки научных исследований и, в частности, в области медицины, такие как INTAS,IREX,TACIS (http ://eu гора. eu.int/comm/dgla/tacis/index.htm) и ряд других.

6. 4. 2. Дистанционное медицинское образование

6.4.2.1. Дистанционное образование

Под дистанционным образованием обычно понимают обучение при отсутствии прямого контакта с преподавателем. Идеи дистанционного образования начали активно реализовываться с развитием компьютерных коммуникаций. В настоящее время в России создается единая система дистанционного образования во главе с Межвузовским центром дистанционного образования Минобразования России (http://www.ido.ru).

В ближайшей перспективе можно ожидать, что дистанционное образование будет играть важную роль в обучении каждого человека наряду с традиционными методами образования. В определенной мере этот процесс коснется и медицинского образования.

Важный аспект дистанционного медицинского образования — это дистанционное непрерывное обучение и переподготовка медицинских кадров на местах без выезда в центральные учреждения. Частью этой проблемы является обеспечение быстрого постоянного доступа специалистов медиков к новейшей медицинской информации.

Возможности Интернета соединять текст, графику, звук позволяют медицинскому образованию принять новые формы. В настоящее время материалы лекций могут включать в себя говорящие картинки, движущиеся объекты, указатели для облегчения поиска. Библиотеки обучающих материалов, таких как слайды по патологии или рентгенограммы, теперь доступны не одному человеку в данный момент времени, а множеству пользователей по всему земному шару.

Наибольшее распространение получили учебные курсы по различным областям медицины.

Например, электронный учебник «Хирургические болезни у детей», созданный в Центре детской телемедицины и новых информационных технологий (Москва, consult@telemednet.ru), является электронной версией печатного издания под редакцией Ю.Ф.Исакова.

Учебный курс по неотложной медицине, разработанный Масса-чусетским университетом и Медицинским центром Бостонского университета (США), содержит развернутый план учебного курса с конспективным изложением содержания каждой лекции на русском языке (http: / / www. friends-partners. org/friends / health / nismed / edcenter/emscurr/contents.htmopt-tables-unix-russian-koiS).

Другой пример — WebPath — большая коллекция гистологических препаратов университета штата Юта (США) (http://www-medlib.med/utah/WebPath/webpath.html). Она включает «библиотеку» по гистологии, которая может быть использована как набор для обучения. Кроме того, доступ к гистологическим срезам с помощью Web-броузеров позволяет сохранять и даже распечатывать их (при наличии цветного принтера).

Большое количество учебных курсов по различным областям медицины представлено в поисковой системе Стэнфордского университета (США) MedBot (http://medworld.stanford.edu/medbot/), a также приведены в Приложении.

6. 4. 2. 2. Виртуальные госпитали

Лидером в медицинском дистанционном мультимедиа-образовании является Университет штата Айова (США), который, создав Виртуальный госпиталь, сделал эти ресуры доступными по Интернету (http://vh. radiology. uiowa.edu/VirtualHospital.html).

Виртуальный госпиталь предоставляет книги по анатомии легких, детским болезням респираторного тракта, общей лучевой медицине и другим разделам. Виртуальный госпиталь также включает описание клинических случаев в гипертекстовом формате со звуком, рисунками и движущимися картинками.

Каждое из подчеркнутых слов позволяет «перескочить» на другие файлы. Например, после выбора из меню пункта загрузки файла «SOUND» загрузится файл, который может быть проигран, если, конечно, на компьютере пользователя установлена звуковая карта. PROCEDURE связывает с оцифрованными фотографиями, которые могут быть просмотрены с помощью стандартных программ просмотра WWW. Все файлы, включая сами описания клинических случаев, могут быть загружены в компьютер по отдельности.

Совершенно ясно, что создание виртуального госпиталя — изумительное техническое достижение. Тем не менее компьютер в обозримом будущем не заменит обучение у постели больного или уроков анатомии и часов, проведенных в анатомическом театре. Однако дистанционное образование — это мощное средство, позволяющее сделать процесс обучения более эффективным.

6. 4. 3. Телемедицина

Телемедицина — это комплекс современных лечебно-диагностических методик, предусматривающих дистанционное управление медицинской информацией.

Возникновение телемедицины обычно связывают с врачебным контролем при космических полетах. Первоначально это было измерение показателей жизнедеятельности у животных на космических аппаратах, затем у космонавтов.

С появлением сетевых технологий телемедицина получила мощный импульс в своем развитии. Конкретной причиной прорыва телемедицины в практику послужило бурное развитие коммуникационных сетей, а также методов работы с информацией, позволивших обеспечить двух- и многосторонний обмен видео- и аудиоинформацией и любой сопроводительной документацией.

Простейшим случаем реализации возможностей телемедицины является быстрый доступ врача к необходимой справочной информации. Например, университет г. Эрланген (Германия) предоставил пользователям Интернета доступ к Атласу по дерматологии, выполненному в виде Web-страницы (http://www.rrze.uni-erlangen.de), в который включены рисунки и фотографии десятков кожных заболеваний с краткими описаниями. Приводятся сведения по диагностике и лечению этих состояний.

Безусловно, реализовать преимущества, привносимые использованием телемедицины, возможно лишь в рамках медицинской системы, обладающей развитой инфраструктурой:

— комплексными информационными системами лечебных учреждений, основанными на АРМ врачей, локальных вычислительных сетях, базах данных и базах знаний;

— системами оперативной связи с необходимой пропускной способностью и возможностью выхода в глобальные коммуникационные сети.

Основным приложением телемедицины является обслуживание тех групп населения, которые оказались вдали от медицинских центров или имеют ограниченный доступ к медицинским службам (например, сельских жителей).

Другим важным объектом телемедицины является система диагностических центров регионов, когда необходима оперативная связь между лечащим врачом и врачом-диагностом, которые оказываются в разных лечебных учреждениях, часто разнесенных на большие расстояния.

Еще одним важным направлением телемедицины является ско-•ропомощная ситуация и сложные случаи, когда требуется срочная консультация специалистов из центральных медучреждений для спасения больного или определения тактики лечения в сложных ситуациях, в том числе в крупнейших мировых медицинских центрах.

Следующим направлением является также дистанционное медицинское образование (см. п. 6.4.2).

Более отдаленной перспективой телемедицины является задача обеспечения единого стандарта качества медицинского обслуживания в любом медицинском учреждении страны. Для обеспечения единого стандарта медицинского обслуживания потребуется создание единой распределенной базы данных медицинской информации, обеспечивающей сбор, хранение и доступ к медицинской управленческой информации вплоть до истории болезни каждого пациента. Более полное обеспечение функций телемедицины вплоть до двухсторонних консультаций непосредственно во время операций является абсолютно необходимым для обеспечения высокого медицинского стандарта обслуживания пациентов.

Интернет и его приложения позволяют передавать записи из историй болезни, лабораторные данные, различные изображения по всему миру практически мгновенно (обычно за секунды). Однако ряд препятствий еще необходимо преодолеть. В первую очередь, это проблема конфиденциальности и безопасности сети. Другая — «ширина полосы пропускания», т. е. то, как много данных может быть передано по каждой конкретной линии. Чем выше скорость линии, чем больше эта величина.

Уже сейчас множество учреждений соединены между собой так называемыми линиями Т1 (1,544 Мбит/с), которые, однако, оказались не готовыми к такому массированному информационному штурму. Чтобы разрешить все эти проблемы, в США организована Национальная информационная инфраструктура (National Infor-mation Infrastructure — Nil) для реализации проектов, призванных решить информационные проблемы. Одним из наиболее быстро и интенсивно развивающихся проектов является телемедицинское приложение, называемое TeleMed (http://www.acl. lanl.gov/sunrise/ Medical/telemed.html). Проект TeleMed — совместное предприятие Национальной лаборатории в Лос Аламос (США) и Национального центра иммунологии и пульмонологии (США). В этих центрах происходит обработка изображений, выполняются высокоскоростные расчеты, обеспечивается сетевая поддержка, которая позволяет существовать этому мощному клиническому приложению Интернета.

В России также велись и в настоящее время активно ведутся работы по внедрению методов телемедицины. После пионерских работ в области космической и морской медицины методы телемедицины стали активнее использоваться в традиционных областях медицины. Так, в 1972 г. в институте хирургии им. А.В.Вишневского была внедрена система дистанционной компьютерной диагностики патологий системы кровообращения. Еще одна из первых реализованных программ позволяла осуществлять диагностику приготовленных в региональных онкодиспансерах препаратов опухолевых тканей в Компьютерном центре РФ по онкологии.

Дальнейшее развитие компьютерных технологий и средсув связи позволило расширить возможности дистанционной диагностики. Так, в Телемедицинском центре Московской клинической центральной бассейновой больницы (ckbb@sovintel.ru) предоставляются медицинские консультации ведущими специалистами с одновременной передачей изображения, голоса и прочей информации.

В Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии в 1991 г. на базе клиники сердечно-сосудистой хирургии им. П.А.Куприянова создан мониторно-компьютерный комплекс Cardio LAN, обеспечивающий возможность передачи медицинской информации другим учреждениям по UUPC e-mail в режиме электронной почты (14,4 Кбит/с), что позволило использовать его в интересах здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 1995 г. выполнено подключение по выделенной линии (128 Кбит/с). Это позволило передавать рентгенограммы и осуществлять дистанционный мониторинг жизненно важных функций. С 1997 г. создана оптоволоконная линия связи, позволяющая проводить видеоконференции и телеконсилиумы через сеть FASTNET-DN2 (256 Кбит/с). Состоялись сеансы телевизионной связи между клиникой сердечнососудистой хирургии им. П.А.Куприянова и Медицинским центром им. Уолтера Рида Армии США. Предполагается расширение этого канала связи до 2 Мбит/с (ISDN) с целью использования телеманипуляторов в кардиохирургии. Аналогичные работы ведутся в ИССХ им. А. Н. Бакулева и ряде других отечественных медицинских учреждений.

Подробную информацию о совместных проектах российских и зарубежных специалистов в области телемедицины можно найти на сервере МГУ (http://clinical.fbm.msu.ru/-telemed/Public/ telemed.html/). О зарубежных проектах можно узнать по адресам, приведенным в Приложении (ключевой термин — телемедицина).

6. 5. Пути дальнейшего развития компьютерных коммуникаций в медицине

В настоящей главе очень коротко были изложены основные направления использования компьютерных коммуникаций в медицине. Это быстро развивающаяся область компьютерных технологий. Развитие идет в двух тесно связанных направлениях: в наращивании медицинских ресурсов сети и увеличении числа медицинских пользователей, а также в создании новых технических возможностей.

Ясно, что компьютерные коммуникации коренным образом изменят большинство аспектов здравоохранения, включая даже способы лечения больных. Консультации с экспертами в других концах страны будут обычным делом. Ответ консультанта вернется к практикующему врачу по электронной почте за считанные минуты. Результаты лабораторных исследований будут доступны прямо за рабочим столом, даже если врач находится в поселковой больнице. Наконец, врач сможет просмотреть компьютерные томограммы или рентгенограммы лишь щелкнув клавишей мыши.

Описанные выше медицинские приложения Интернета существуют и развиваются. Число новых организаций постоянно увеличивается, а старые непрерывно улучшаются. Вероятно, к моменту издания пособия их количество удвоится.

Развитие технических возможностей компьютерных коммуникаций в основном связано с развитием сети Интернет. Концепция World Wide Web действительно революционная, но и она, и Интернет — «все еще дети в колыбели».

Технически возможно передавать большие количества оцифрованной аудио- и видеоинформации, однако до сих пор существуют ограничения на скорость передачи данных по соединениям Интернет. Хотя 1,54 млн бит в секунду — скорость, значительно превышающая ту, в которой когда-либо будет нуждаться рядовой пользователь, но и она ограничивает доступ к самым удивительным ресурсам Интернета.

Понятно, что современная технология переключения пакетов (packet switching technology, основа протокола TCP/IP) и множество линий передачи данных уже устарели морально. Сейчас внедряется проект Национальной исследовательской и образовательной сети (National Research and Education Network — NREN — США), который включает проведение оптоволоконных линий со скоростью передачи данных до 622,08 Мбит/с. Это в 14 раз быстрее по сравнению с самыми быстрыми линиями передачи, доступными в настоящее время. Технология переключения пакетов данных совершенствуется и ясно, что существующим линиям связи далеко до тех, которые будут внедрены в ближайшие годы. Если будет достигнута максимальная (по теоретическим расчетам для волоконнооптических линий) скорость в 2,4 млрд бод, то многие перспективные задачи телемедицины станут реальностью, дистанционное медицинское образование широко распространится. Лекции будут включать в себя учебные фильмы. Студенты смогут знакомиться с иллюстрированным теоретическим материалом в интерактивном режиме.

Уже сейчас разработчики Интернет-приложений пишут программы на Virtual Reality Markup Language (языке описания виртуальной реальности) для введения пользователей в мир виртуальной реальности, что позволяет, например, оказаться на месте хирурга во время сложной операции.

Если теперь представить себе сочетание всех этих возможностей с беспроводной технологией, то станет ясно, что компьютерные коммуникации в медицине совершат очередную техническую революцию. Можно сказать, что это лишь вопрос времени.

Автор надеется, что эта глава поможет медицинским работникам лучше использовать компьютерные коммуникации в своей профессиональной деятельности и, в частности, воспользоваться достижениями электронной медицины, создаваемой в Интернете. Для того. чтобы облегчить первые шаги, в Приложении указаны некоторые, полезные адреса медицинских ресурсов.